云阳盐化有限公司生产安全事故

风险评估报告

云阳盐化有限公司

2017年5月24日

## 1.风险评估的目的

为了指导我公司应急预案编制工作，加强公司风险管理。

## 2.公司基本情况

云阳盐化有限公司位于重庆云阳工业园区C区云阳县蜀光村100号，是重庆市盐业（集团）有限公司下属子公司，由重庆市盐业（集团）有限公司独资承办。公司下辖四个车间：矿山车间、热电车间、制盐车间，主要产品加碘食用盐和工业盐，生产规模60万吨/年，生产工艺采用五效真空蒸发工艺中的逆流法。公司现共有员工338人，占地330亩。公司实行四班三转制 ，全年工作时间为325天。

## 3.地理位置、总平面布置

云阳盐化有限公司位于重庆云阳工业园区C区，云阳县蜀光村100号，小江（澎溪河）东岸，地理坐标为东经108°42′49″～108°44′27″，北纬30°57′28″～30°58′40″，厂址东距云阳县城约3.0km，距万州区约41km，北面紧临渝宜高速公路云阳出口处，西南面为滨江路，滨江路外侧为彭溪河，彭溪河向西南方向流入长江，公路、水路交通运输十分方便。

公司生产场地分为三块，主要生产车间制盐车间、热电车间及办公生活区位于渝宜高速公路与滨江路之间，码头位于制盐厂区西南侧，与制盐厂区一路之隔。矿山位于制盐厂区东边，离制盐厂区约1.5km。公司地理位置、平面布置见附图。

## 4.风险评估

1）危险有害物质辨识

依据《危险化学品目录》（2015版），公司生产过程中主要涉及的危险化学品有盐酸、氢氧化钠。

涉及的危险化学品的辨识结果见下表。

表2  危险、有害物质分析结果表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危险类别 | 最大储量 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 7647-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 | 15t(31%) | 热电车间盐酸罐区 |
| 2 | 氢氧化钠溶液 | 1310-73-2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 130 | 热电车间、矿山液碱罐区 |

依据《危险货物品名表》（GB12258），柴油属危险物品，为易燃液体。

2）.危险、有害因素分布

根据对公司生产过程及其附属设施的危险有害、因素分析，公司主要危险、有害因素为化学灼伤、腐蚀、中毒、火灾、爆炸、窒息、烫伤、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、触电、淹溺等。危险、有害因素分布情况见下表。

表3 危险、有害因素分布

| 序号 | 危险、有害部位 | 危险、有害物质或介质、设备、场所 | 主要危险、有害类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 火灾 | 爆 炸 | 中 毒 | 窒息 | 灼 烫 | 触 电 | 腐 蚀 | 淹溺 | 起重伤害 | 高处 坠落 | 车辆伤害 | 机械伤害 | 化学灼伤 | 噪声 | 其他 |
| 1 | 锅炉及其附件 | 锅炉、烟气 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 2 | 蒸汽管道 | 蒸汽 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热电汽机 | 蒸汽 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 4 | 热电煤场 | 煤、行车、铲车 | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
| 5 | 制盐车间 | 蒸汽管道、传动设备、操作平台 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 备件库、材料库 | 行车、辅助材料、工业气瓶 | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 输盐栈桥 | 皮带输送机 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 8 | 制盐包装 | 皮带输送机 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 9 | 制盐仓库 | 叉车、铲车、皮带输送机 |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
| 10 | 码头缆车 | 缆车、平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |
| 11 | 趸船浮吊 | 浮吊 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 矿山卤水处理系统 | 行车、爬梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |
| 13 | 变电站、配电房 | 电 | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 热电酸碱储罐 | 盐酸、液碱 |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 15 | 矿山液碱储罐 | 液碱 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 16 | 矿山药品库 | 行车、纯碱 |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 热电柴油储罐 | 柴油 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 热电烟囱 | 爬梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 19 | 热电碎煤 | 皮带、煤尘 |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |

3）事故类型

根据生产过程危险、有害因素，公司可能发生的事故类型见表4

表4  生产过程危险、有害因素风险分析汇总表

| 序号 | 事故类型 | 危险部位 | 危险性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 热电柴油储罐 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  |  | 热电煤场 | 煤与空气接触能发生自燃，易被外来火种引燃。 |
|  |  | 热电碎煤 | 煤尘在空气中的浓度达到爆炸极限，遇火源发生煤尘爆炸。 |
|  |  | 变电站、配电房及其他用电场所 | 变（配）电装置的变压器、断路器、电容器等由于绝缘损坏、导线接触不良、负载短路、接地不良、雷击过电压等而发生火灾。其他用电场所由于电线绝缘老化、发热、短路等而发生火灾。 |
|  |  | 锅炉 | 锅炉启动或停止时，对一次风管或炉膛内所存的可燃物未能进行必要清扫，启动、停炉过程中，以及低负荷运行过程中，由于燃烧不完全，炉内可能积存相当数量的可燃物。煤粉仓粉位过低或给粉机工作异常，燃料供应时断时续，锅炉灭火发现不及时，未能立即切断燃料供应等而发生炉膛爆炸。锅炉由于超亚、缺陷、缺水等而引起爆炸。 |
| 2 | 化学灼伤 | 盐酸储罐、液碱储罐 | 盐酸、液碱具有较强的腐蚀性，接触皮肤会造成灼伤。 |
| 3 | 中毒、窒息 | 热电盐酸储罐 | 接触盐酸蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 |
|  |  | 锅炉尾气系统 | 燃煤锅炉尾气含较高浓度的二氧化硫、氮氧化物，未经脱硫、脱销处理的烟气发生泄漏时可能造成人员中毒。 |
| 4 | 机械伤害 | 转动设备、传动设备场所 | 涉及机械设备的工作场所，由于设备缺陷，防护设施缺陷或操作不当等可能造成机械伤害事故。 |
| 5 | 车辆伤害 | 原材料进厂、产品出厂 | 运输车辆故障或失控可能对人员造成车辆伤害。 |
| 6 | 电气伤害 | 配电室及所有用电设备 | 电气设备没有接地或接零保护、电气设备内部故障、电源线接头裸露、作业人员违规操作等可能发生触电等电气伤害事故。 |
| 7 | 起重伤害 | 行车、浮吊 | 各种起重作业(包括吊运、安装、检修、试验)中发生的重物(包括吊具、吊重或吊臂)坠落、夹挤、物体打击、起重机倾翻等事故，脱钩砸人，钢丝绳断裂抽人，移动吊物撞人，钢丝绳刮人，滑车碰人等伤害。 |
| 8 | 高空坠落 | 各种爬梯、高处作业平台等 | 爬梯、高处作业平台进行操作或检修时，防护设施缺失、损坏或操作不当、违章操作等造成人员从高空坠落。 |
| 9 | 灼烫 | 锅炉房、蒸汽管道等 | 高温蒸汽泄漏或操作人员站位不当等被高温蒸汽烫伤。 |
| 10 | 淹溺 | 码头作业区 | 缺少防护或防护设施不达标、操作人员或巡检人员站位不当等摔倒掉进河内可能造成溺水事故。 |
| 11 | 其它事故 | 作业场所 | 雷电及地震、洪水等自然灾害以及不可预见的因素而导致其他伤害事故的发生。 |

4）事故风险程度

表5事故风险程度情况表

| 位置 | 岗位及工序 名称 | 危险 介质 | 事故情景 | 事故类型 | 风险 程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热电车间 | 盐酸储罐 | 盐酸 | 泄漏 | 灼伤、中毒 | 一般 | 储罐区 |
|  | 液碱储罐 | 液碱 | 泄漏 | 灼伤 | 一般 | 储罐区 |
|  | 柴油储罐 | 柴油 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 一般 | 柴油罐区 |
|  | 锅炉房 | 锅炉 | 爆炸 | 爆炸 | 较大 | 本车间内 |
|  |  | 烟气 | 未经净化的烟气泄漏 | 中毒 |  | 本车间内 |
|  | 蒸汽管道 | 蒸汽 | 泄漏 | 灼烫 | 一般 | 岗位 |
|  | 煤场 | 煤 | 火灾 | 火灾 | 一般 | 煤场内 |
|  |  | 行车、铲车 | 起重伤害、车辆伤害、机械伤害 | 起重伤害、车辆伤害、机械伤害 | 较小 | 煤场内 |
|  | 碎煤 | 煤尘 | 爆炸 | 爆炸 | 较大 | 碎煤工段 |
| 制盐车间 | 栈桥、包装、仓库、生产车间 | 皮带输送机、传动设备 | 机械伤害 | 机械伤害 | 较小 | 本工段 |
|  | 仓库 | 叉车、铲车 | 撞人 | 车辆伤害 | 较小 | 本岗位 |
|  | 生产车间 | 蒸汽管道 | 蒸汽泄漏 | 灼烫 | 一般 | 岗位 |
|  |  | 操作平台 | 高处坠落 | 高处坠落 | 较小 | 本岗位 |
|  | 备料库、材料库 | 行车 | 起重伤害 | 起重伤害 | 较小 | 本岗位 |
|  |  | 工业气瓶 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 较大 | 本工段 |
|  | 变电站、配电房 | 电 | 触电 | 电气伤害 | 较小 | 本岗位 |
| 矿山车间 | 液碱储罐 | 液碱 | 泄漏 | 灼伤 | 一般 | 储罐区 |
|  | 药品库 | 行车 | 起重伤害 | 起重伤害 | 较小 | 本岗位 |
|  | 卤水处理 | 行车、爬梯 | 起重伤害、高处坠落 | 起重伤害、高处坠落 | 较小 | 本岗位 |
| 码头 | 缆车 | 缆车、平台 | 机械伤害、高处坠落 | 机械伤害、高处坠落 | 较小 | 本岗位 |
|  | 趸船 | 浮吊 | 起重伤害 | 起重伤害 | 较小 | 本岗位 |
|  |  | 澎溪河 | 人员落水 | 淹溺 | 较小 | 本岗位 |

5）风险防控和应急措施

公司建立了应急救援队伍，制定了安全生产事故综合应急预案和现场处置方案，配备相应的应急物资装备。

外部应急力量：当发生重大火灾、爆炸事故，本单位应急救援力量不能满足救援需要时，可依托云阳县公安消防大队进行灭火，依托云阳县中医院进行人员救护。

应急队伍见下图：

应急物资见下表：

表6应急物资配置表

| 物资、设施名称 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带压堵漏装置 | 1 | 热电车间 |  |
| 对讲机 | 68 | 各车间、部门 |  |
| 胶雨衣 | 20 | 各车间、部门 |  |
| 医药箱 | 5 | 各车间、部门 |  |
| 手电筒 | 50 | 各车间、部门 |  |
| 干粉灭火器 | 250 | 各车间、办公楼、职工宿舍、职工食堂 |  |
| 应急灯 | 30 | 各车间 |  |
| 消防水带、水枪 | 90 | 各车间 |  |
| 护目镜 | 20 | 各车间 |  |
| 防酸碱手套 | 20 | 各车间 |  |
| 安全帽 | 339 | 各车间、部门 |  |
| 室外消防栓 | 20 | 制盐车间、热电车间 |  |
| 喷淋装置 | 1 | 热电干煤棚 |  |
| 半自动泡沫灭火器 | 1 | 热电柴油储罐 |  |
| 消防沙 | 2 | 制盐车间、热电车间 |  |
| 安全绳 | 20 | 各车间 |  |
| 救生衣 | 10 | 制盐车间 |  |
| 反光背心 | 10 | 销售供应部、制盐车间 |  |
| 防护服 | 1 | 热电车间 |  |
| 隔热服 | 2 | 热电车间 |  |
| 滤毒盒 | 40 | 热电车间 |  |
| 6200防毒口罩 | 40 | 热电车间 |  |
| 福田皮卡车 | 1 | 综合部 | 渝FF9261 |
| 本田商务车 | 1 | 综合部 | 渝FV6315 |
| 丰田轿车 | 1 | 综合部 | 渝HCN566 |
| 推车式灭火器 | 2 | 制盐车间、热电车间 |  |

6）风险评估结论

公司生产过程中涉及的危险化学品有盐酸、液碱。危险物品有柴油。

公司无危险化学品重大危险源。

根据公司使用及涉及的危险化学品及生产工艺，公司危险有害因素为：化学灼伤、腐蚀、中毒、火灾、爆炸、窒息、烫伤、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、触电、淹溺等。

公司发生火灾、爆炸事故及其他事故的影响范围均不超出厂界，现有应急资源基本满足风险防范的需要，风险可控。

# Text boxes

应急指挥部

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理

综合组

组长：综合部部长

成员：综合部、技术部、财务部员工

后勤保障组

组长：供应部部长

成员：财务人员、供应部管理人员、库管员

安全保卫组

组长：安全环保部副部长

成员：安全环保部员工

医疗救护组

组长：安全环保部部长

成员：安全环保部和综合部员工

抢修抢险组

组长：生产技术部部长

成员：生产技术部副部长、车间主任、车间员工

化验室员工