食盐包装物（片膜）采购项目竞争性

谈判文件

采购单位： 云阳盐化有限公司

2018年6月1日

目   录

第一章 竞标人须知	3

第二章 竞争性谈判程序与评标原则	6

第三章 食盐包装物技术规范及质量验收标准	10

第四章 采购合同	12

第五章 竞标文件构成	17

# 第一章 竞标人须知

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目：食盐包装物（片膜）采购项目 |
| 2 | 采购单位：云阳盐化有限公司 |
| 3 | 竞标文件递交时间： 内包装（片膜）：截止2018年6月15日上午9:30 |
| 4 | 谈判时间 内包装（片膜）：2018年6月15日上午10:00 谈判地点：重庆市云阳县双江街道蜀光村100号工业园区c区云阳盐化公司办公楼四楼会议室 |
| 5 | 竞标文件递交至：重庆市云阳县双江街道蜀光村100号工业园区c区云阳盐化公司办公楼四楼会议室 |
| 6 | 竞标文件：商务、技术文件一份正本，两份副本；报价文件一式两份。 |
| 7 | 交货地点：云阳盐化有限公司包装仓库 |
| 8 | 交货时间：以需方下达订单之日（书面订单或双方认可的传真、电话、网络订单）起计算，要求10天内供货（需重新制版、改版的订单不超过15天供货），具体详见需方订单。 |
| 9 | 结算方式：本次竞争性谈判中选单位以先货后款的形式供应的食盐包装，到货验收合格后，开具税率为16%的增值税专用发票后结算。 |
| 10 | 付款方式：货到三个月账期，六个月银行承兑汇票（货到验收合格，开具16%增值税专用发票，以收到发票之日起计算账期）。 |
| 11 | 付款单位：云阳盐化有限公司 |
| 12 | 合同有效期：2018年6月15日-2018年12月31日 |
| 13 | 评标方法：采用综合评分法，其中竞标报价占50％，技术部分占30％，商务部分占20％。 |
| 14 | 竞争性谈判文件的澄清：竞标人对竞争性谈判文件如有疑点，可要求澄清，应在竞标截止时间前以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人，采购人视情况采用适当的方式予以澄清。采购人可对竞争性谈判文件用补充文件的方式进行修改，并以书面（含传真）的方式通知竞标人。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有报价竞标人有约束力。 |

一、适用范围：本竞争性谈判文件仅适用于本竞争性谈判采购项目。

二、 定义：

1．“采购人”指提出采购项目、进行采购的云阳盐化有限公司。

2  “竞标人”指向采购人提交竞标文件合格的供应商。

三、竞标人的资格要求：

竞标人应遵守国家有关的法律、法规，有独立的法人资格，具有良好的信誉和诚实的职业道德，具有履行合同所需的财务、技术能力及良好的履行合同的记录，同时需达到以下具体要求：

1、具有有效的营业执照、注册资本1500万以上，年产能2000吨以上，具备一般纳税人资格，从业3年以上。

2、原材料必须采购合格产品，并提供相关质量证明；为确保产品质量、卫生安全，低密度聚乙烯必须为全新料，一经发现使用回收料，所提供的产品拒收，由此产生的一切损失由供应商自行承担，同时扣除履约保证金。

3、竞标人必须取得SC认证。

4、本项目不接受代理或联合谈判，不得转包和分包。

5、产品、设备符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准，具有生产许可证、印刷经营许可证、取得ISO9001:2015质量体系认证和国家环保部门颁发的排污许可证等。

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加此项采购活动前两年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、竞标要求：

竞标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其竞标对竞争性谈判文件做出实质性的响应。

1、计量单位及竞标语言：

除在竞争性谈判文件中的技术规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。报价语言：汉语。

2、竞标文件包括商务、技术文件和报价文件，包括以下部分：

(1) 商务、技术文件的构成：

a．企业简介

b．竞标声明

c．技术参数偏离表

d．售后服务承诺书

e.竞标人相关证明文件

(2) 报价文件的构成：

a．包装物报价表

b. 竞标优惠声明（可选择）

3、竞标文件格式：

竞标人必须按竞争性谈判文件规范中提供的相关格式填写竞标文件，并由法定代表人或法定代表人授权委托人本人签字签署。竞标文件内容的编排顺序和编号必须符合竞争性谈判文件规范要求。

4、竞争性谈判报价：

竞标人应按报价文件格式要求，填写《报价表》。竞标报价包括竞标人向采购人供应食盐包装物（片膜）所需的一切费用。凡竞标人竞标书中承诺或涉及的，或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在竞标报价或相应项目的单价中。一律以人民币报价。报价包括碘盐防伪标识或食盐追溯系统“标码合一”贴标费、制版及改版费、样品封样快递费、到岸车板交货前的运费、第三方检测费用等及国家规定的所有相关税费。

5、技术规格及质量验收标准：详见本文件第三章《食盐包装物技术规范及质量验收标准》。

6、交货：

（1）交货时间：以需方下达订单之日（书面订单或双方认可的传真、电话、网络订单）起计算，要求10天内供货（需重新制版、改版的订单不超过15天供货）。

（2）交货地点：云阳盐化有限公司包装仓库。

五、竞标费用：

无论竞标结果如何，竞标人自行承担编制竞标文件和参加竞争性谈判的全部费用。

六、结算及付款情况:

1、结算方式：本次竞争性谈判中选单位以先货后款的形式供应的食盐包装，到货验收合格后，开具16%增值税专用发票后结算。

2、付款方式：货到三个月账期，六个月银行承兑汇票（货到验收合格，开具16%增值税专用发票，以收到发票之日起计算账期）。

3、付款单位：云阳盐化有限公司

七、合同有效期：

合同有效期：2018年6月15日-2018年12月31日

八、竞标文件的递交：

1、竞标文件包括竞标商务、技术文件和报价文件。商务、技术竞标文件共壹份正本和两份副本，并分别注明“正本”和“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。报价文件中的报价表应单独密封一式二份交由竞争性谈判小组。

2、竞标人应将竞标商务、技术文件和报价文件分别密封后，封口处加盖单位公章，于规定时间前送至重庆市云阳县双江街道蜀光村100号工业园区c区云阳盐化公司办公楼四楼会议室，密封袋上应标明竞标单位名称、项目名称，并注明“于前述规定时间前不准启封”的字样。

3、竞标人的商务、技术文件中不得有任何报价信息，否则为无效响应文件。

4、除竞标人对错误处必要修改外，竞标文件中不允许有加行、涂抹或改写，若有修改须由签署竞标文件的代表进行签字确认。

5、竞标人应将竞标文件正本和副本分别用密封袋密封，并在封口处加盖竞标单位公章。

6、竞标文件必须由专人递交，竞标人应将竞标文件按前款规定密封和标记后，按评标须知前附表中注明的时间和地址送至谈判现场签收。

7、如果未按上述规定密封和标记，采购人对竞标文件的误投或提前拆封不负责任。

8、报价文件按照报价格式载明报价密封装在一个小信封里，在密封处加盖公章，在递交竞标文件的同时交予采购方工作人员。

9、所有竞标文件都必须按采购人在竞标须知前附表中规定的竞标截止时间之前送至指定地点。采购人将拒绝在响应文件递交截止时间后递交的竞标文件。

# 第二章 竞争性谈判程序与评标原则

一、谈判小组：谈判小组共五人，由采购人代表组成。

二、竞争性谈判原则：

1．认真贯彻国家有关政府采购法律、法规和政策，维护国家利益；

2．维护采购人的合法利益；

3．客观、公正地对待竞标人，对竞标人的报价评议，均采用相同的程序和标准；

4．严格按照招标文件的要求和条件进行评议；

5．最低报价不作为中标的唯一依据；

6．在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有竞标人的商业秘密都属于保密内容。

7．评审时将考虑以下因素（分别纳入竞标报价、技术和商务）：

●竞标人的资格；

●价格与技术含量比；

●竞标货物的性能、质量和适用范围；

●技术偏离情况；

●付款条件等商务偏离情况；

●竞标人按竞争性谈判文件的要求，向用户提供与竞争性谈判文件内容有关的服务、培训及其他相关的服务；

●竞标人的信誉状况；

●交货时间；

●竞标文件中的优惠条件；

●竞标人为履行合同所提供的保证措施。

8．废标：

评标时，遇到下列情况之一，评标小组将做出废标处理：

1）出现影响采购公正的违规、违法行为的；

2）因重大变故，采购任务取消的。

3）废标后，采购人将废标理由通知所有竞标人。

9、无效竞标：

竞标文件出现下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效竞标处理：

1）商务技术谈判文件达不到谈判文件技术条款要求或国家强制性标准；

2）合同工期或交货期超过谈判文件规定的期限的；

3）竞标附有采购人不能接受的条件的；

4) 竞标人的技术商务文件中有报价的；

5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

三、谈判程序：

1、采购人将在规定的时间和地点举行竞争性谈判。竞争性谈判由谈判小组、竞标单位代表及有关人员参加。在监标人员和竞标人代表的监督下，由竞标人或者其推选的代表对所有竞标人的竞标文件的密封情况进行检查。

2、拆封、开标：在谈判仪式结束，各竞标人退场后，由招标工作人员在谈判小组和监标人员的监督下当众拆封竞标人的技术、商务文件，并交给谈判小组。

3、对竞标文件的审查：谈判小组在监标人员的监督下，对各竞标人的竞标文件进行审查。审查内容为：

1）资格性审查：主要按本招标文件中竞标人资格要求的条款对各竞标人的竞标文件进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。

2）符合性审查：依据招标文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和是否对招标文件的实质性要求做出响应等方面进行检查，以确定竞标人是否具备竞标资格。特别关注竞标文件中的竞标声明、竞标报价表、售后服务承诺书等均应有法定代表人或被委托人签字及单位公章。

4.  谈判小组通过审阅竞标文件，进行资格审查和符合性审查后，确定合格的竞标人名单。

5.  报价：本次招标报价为竞标人提供（两次）报价机会，第一次报价由竞标人随技术、商务文件一道密封报送（第二轮报价在评标的资格审查和符合性审查后），谈判小组给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会，按谈判文件规定的报价次数要求各供应商分别再次进行密封报价。在谈判文件无实质性变动情况下，供应商的后一次报价均不得高于前一次报价，否则，视为无效报价。工作人员将供应商的所有报价编制成汇总表，由谈判小组成员在汇总表上签字确认；并在每轮供应商报价文件上签字盖章，当场退回一份给供应商，并要供应商给予书面确认。竞标人最后一次报价为竞标报价。

6.计分权值

6.1、评分计分权值

| 具体项目 | 权值范围 |
| --- | --- |
| 竞标报价（A1） | 0.50 |
| 技术部分（A2） | 0.30 |
| 商务部分（A3） | 0.20 |
| 评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An |
| F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总平均得分 |
| A1、A2……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……An=1） |

6.2评分考虑因素

F1、竞标报价得分

价格得分统一采用低价优先法计算，即以满足招标文件要求且报价最低的竞标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效竞标人的报价得分计算公式如下：

竞标报价得分=（评标基准价/竞标报价）×价格权值×100

F2、F3得分考虑因素如下：

| 具体项目 | 考虑因素 |
| --- | --- |
| F2 | 满足招标文件技术要求程度 |
| F3 | 公司实力、成功案例、用户反映、售后服务等 |

四、对竞标文件的澄清：

1、为了有助于对竞标文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向竞标人质疑，要求竞标人澄清其竞标文件内容。竞标人有义务按照谈判小组通知的时间和地点，指派专人进行答疑和澄清。

2、必要时谈判小组可要求竞标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应由竞标人法定代表人或法定代表人授权委托人的签章，并作为竞标内容的一部分。

3、竞标人对竞标文件的澄清不得改变竞标价格及实质内容。

4、竞标文件澄清在评标会议中进行，不得事后澄清。

五、对竞标文件的比较与评价：

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的竞标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

六、评审过程的保密：

有关竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任一竞标人或与上述评标工作无关的人员。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定以及评标过程和结果。

七、中标通知：

1、评标结束报经采购人党政领导班子会议形成领导决策意见确定中标人后，采购人即以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。

2、《中标通知书》发出后，即通知其他落标的竞标人。

3、招标人无须向落标方解释落标原因，不退还竞标文件。

4、《中标通知书》将作为签订合同的依据。

5、如果确定的中标人因特殊原因无法履行合同，招标人将按照排序结果确定下一个中标人，以此类推。

八、签订合同：

1、《中标通知书》发出后5个工作日内，采购方需与中标人签订《包装物采购合同》。中标人向采购方一次性足额缴纳10万元履约保证金，合同生效。

2、竞争性谈判文件、中标人的竞标、报价文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

3、中标人应当按照合同约定履行义务、完成中标项目，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目拆分后转包给他人。

# 第三章食盐包装物（片膜）技术规范及质量验收标准

一、内包装（片膜）质量标准及技术要求

按到货数量5%进行随机抽样验收，尺寸、厚度与标准不符数量≥1件则判为不合格；包装物有异味则判该批片膜不合格，并拒收。

1、产品规格尺寸要求

| 类型 | 产品名称 | 规格 | 包装材质 | 尺寸（mm） | 厚度（um） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片膜 | 泡菜盐 | 250g | 亚光膜18um/PET12um/PE30um | 230×185±2 | 57，±10% |
|  | 上海加碘天然钙盐 | 300g | PET12um/PA15um/PE50um | 254×185±2 | 80，±7% |
|  | 绿色盐 | 320g | PET12um/PE60um | 254×185±2 | 75，±8% |
|  | 深井精纯盐 | 350g | PET12um/PE70um | 260×185±2 | 85，±7% |
|  | 海藻碘钙盐 深井臻纯盐 | 350g | PET12um/PA15um/PE55um | 260×185±2 | 85，±7% |
|  | 加碘钙盐 深井臻纯盐 | 400g | PET12um/PA15um/PE55um | 282×190±2 | 85，±7% |
|  | 天一井绿色盐 晶心绿色盐 晶心低钠盐 | 400g | PET12um/PE55um | 282×190±2 | 65.0，±8% |
|  | 天一井海藻碘盐 晶心绿色低钠盐 | 400g | OPP18um/VMPET12um/PE30um | 282×190±2 | 61.8，±8% |
|  | 晶心加碘精制盐 晶心加碘食用盐 | 500g | PET12um/PE50um | 282×195±2 | 65.0，±8% |
|  | 天一井绿色盐 晶心腌制盐 | 1000g | PET12um/PE70um | 340×230±2 | 85，±7% |
| 单体袋 | 调味盐 | 250g | 亚光膜18um/PET12um/PE30um | 230×185±2 | 57，±10% |
| 直立袋 | 无碘深井晶盐 海藻碘深井晶盐 低钠钙盐 无碘钙盐 加碘富硒盐 | 300g | PET12um/VMPET12um/PE90um | 120×190±2 | 114，±6% |
|  | 天然海盐、天山湖盐 | 300g | PA15um /PE90um | 120×190±2 | 110，±6% |

2、数量：片膜5000个/卷，按片膜制袋或小袋个数和片膜重量收货。

3、外观要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版面 | 颜色鲜艳，层次分明，字迹图案清晰，印刷色标饱满，色标间无其他杂色，无搓板，套印准确，版面按照重盐集团审签封样稿验收。 |
| 2 | 褶皱（纸袋表面呈条纹状等不平整的现象） | 允许有轻微不影响产品质量的间断性褶皱，但不得多于该间断性褶皱段产品总面积的5%。 |
| 3 | 划痕、压痕、微孔、异物 | 不允许 |
| 4 | 气泡 | 不允许 |
| 5 | 膜卷松紧 | 搬动和上机使用时不出现膜间滑动 |
| 6 | 膜卷暴筋 | 允许有不影响使用的轻微暴筋 |
| 7 | 膜卷端面不平整度 | ≤2mm |
| 8 | 接头 | 每卷接头数≤2个，接头处图案要求对准、牢固，要求碘含量21-39的片膜接头处用红色标记，碘含量18-33的片膜接头处用黄色标记，收卷外径不超过300mm。 |
| 9 | 纸芯 | 纸芯内径68mm |
| 10 | 防伪标贴位置偏差 | 纵向±5 mm，横向±2 mm，不允许有反贴、超出粘贴范围现象 |
| 11 | 膜卷方向 | 头卷，使用时尾先出。 |
| 12 | 色差 | 整体按重盐集团审签封样稿验收，发生色差的，参照比色卡约定的最相近的三色验收。 |
| 13 | 其他 | 片膜不得有灰尘、水珠等，整卷片膜要用包装物牢固封闭成形硬包装，每卷应注明产品名称、净重量、规格及生产厂家、地址、日期及质检员姓名，并附产品合格证。 |

4、印刷质量总体应符合GB/T 7707规定，且要保证字迹图案清晰不掉色。

5、物理机械性能（由供方提供报告）

（1）物理机械性能应符合下表规定（由供方提供报告）

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 纵向 | 横向 |
| 1 | 拉断力(纵、横向)，N | ≥35 | ≥35 |
| 2 | 断裂伸长率(纵、横向)，% | ≥50 | ≥15 |
| 3 | 撕裂力(纵、横向)，N | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 4 | 内层剥离力，N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 5 | 热合强度，N/15mm | ≥15 |
| 6 | 抗摆锤冲击性能，J | ≥0.6 |
| 7 | 摩擦系数 | 0.15～0.4 |

（2）袋的耐压性能（由供方提供报告）

| 负荷，N | 要求 |
| --- | --- |
| 300 | 无渗漏，无破裂 |

（3）袋的跌落性能

| 跌落高度，mm | 要求 |
| --- | --- |
| 袋与内装物总质量<100g | 袋与内装物总质量100-400g | 袋与内装物总质量400g-2.5kg |  |
| 1200 | 1200 | 1200 | 无渗漏，无破裂 |

6、卫生性能：产品整体的卫生指标应符合GB9683的规定；PE膜的卫生指标应符合GB9687的规定；BOPET膜的卫生指标应符合GB13113的规定；PA膜的卫生指标应符合GB16332的规定。

7、溶剂残留：溶剂残留总量≤5mg/m2，其中苯类溶剂不检出。供应单位每半年提供一次第三方外检报告。

8、每批交付货物的外包装应张贴产品标签，标签应标明产品名称、数量、规格、制造厂名、生产日期、客户名称、材质结构、检验判定、使用注意事项、SC标志。

9、每一件片膜用清洁纸片或塑料包装，每托盘统一用清洁纸片或塑料包装并固定，也可由供需双方商定。外包装上标识按GB191规定执行。

10、原料要求为全新料。

11、对于不同碘标的区分，严格按照重庆市盐业（集团）有限公司《包装物碘浓度差异识别手册》执行，如有不符或有混装、混堆，一律拒收。

二、其它要求

包装物交货时必须提供相应批次包装物带鲜章的出厂合格检验报告。

第四章  采购合同格式

买方：云阳盐化有限公司                签订地点：云阳县蜀光村100号

卖方：                                签订时间：2018年 6 月  日

买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，本着平等互利、诚实信用、等价有偿的原则，经双方友好协商，就食盐包装物（卷膜、编织袋）采购事宜协商一致，订立本合同。

一、卖方向买方提供的货物名称、规格型号、数量、价格及交货时间、地点

1、货物名称﹑规格型号﹑数量、价格

| 编号 | 产品名称 | 材质、规格及型号 | 数 量 | 结算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷 膜 | 见附件1 | 以买方订单数量为准 | 见附件1 |

附件1：片膜结算价格

| 类型 | 规格 | 包装材质 | 尺寸 （mm） | 厚度 （um） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片 膜 | 250g | 亚光膜18um/PET12um/PE30um | 230×185±2 | 61.8，±8% |  |
|  | 300g | PET12um/PA15um/PE50um | 254×185±2 | 80，±7% |  |
|  | 320g | PET12um/PE60um | 254×185±2 | 75，±8% |  |
|  | 350g | PET12um/PE70um | 260×185±2 | 85，±7% |  |
|  | 350g | PET12um/PA15um/PE55um | 260×185±2 | 85，±7% |  |
|  | 400g | PET12um/PA15um/PE55um | 282×190±2 | 85，±7% |  |
|  | 400g | PET12um/PE55um | 282×190±2 | 70，±8% |  |
|  | 400g | OPP18um/PET12um/PE30um | 282×190±2 | 61.8，±8% |  |
|  | 500g | PET12um/PE50um | 282×195±2 | 65，±8% |  |
|  | 1000g | PET12um/PE70um | 340×230±2 | 85，±7% |  |
| 直立袋 | 300g | PET12um/VMPET12um/PE90um | 120×190±2 | 114，±6% |  |
|  | 300g | PA15um /PE90um，插底35mm | 120×190±2 | 110，±6% |  |

上述结算价包含货物费、制版费、包装费、运输费及杂费（含保险费）等，即货物到达交货地点通过买方验收前所发生的一切费用。

1.1本合同单价价格为一次性不变价，原则上在本合同履行期内不变，但若遇原材料价格涨跌幅度超过10%（不包含10%）、产品规格及品种变化等需调整结算价格的情况，由双方进行协商另签补充协议确定。数量以买方实际收到量为准。在合同结算价格下，买方有权增减数量。

1.2产品包装版面由买方提供，制版由卖方负责并承担相应费用。包装物版面调整，买方必须以书面形式通知卖方。

2、交货时间：买方下达订单后10-15天交货（有现成版面10天内交货，需新制版15天内交货）。

3、交货地点：重庆市云阳县工业园区C区买方指定地点。

4、交货方式：卖方送货至买方现场验收交货。卖方自定运输方式，费用自理，货物交付前的风险责任全部由卖方承担。

5、包装方式及包装物费用负担：卖方按符合国家或行业规定标准自定包装，不计价、不回收。

二、质量标准及验收方法

1、片膜质量标准、技术要求及验收方法

验收方法：货到买方现场由买方质量检验部门按随机抽取5-10卷进行抽样，尺寸、厚度≥1件判为不合格；产品有异味则判该批片膜不合格，并拒收；卫生指标不合格拒收。

质量标准及技术要求：

1.1产品规格尺寸要求

表一

| 类型 | 序号 | 规格 | 包装材质 | 尺寸（mm） | 厚度（um） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 250g | 亚光膜18um/PET12um/PE30um | 230×185±2 | 61.8±8% |
|  | 2 | 300g | PET12um/PA15um/PE50um | 254×185±2 | 80±7% |
|  | 3 | 320g | PET12um/PE60um | 254×185±2 | 75±8% |
|  | 4 | 350g | PET12um/PE70um | 260×185±2 | 85±7% |
|  | 5 | 350g | PET12um/PA15um/PE55um | 260×185±2 | 85±7% |
|  | 6 | 400g | PET12um/PA15um/PE55um | 282×190±2 | 85±7% |
|  | 7 | 400g | PET12um/PE55um | 282×190±2 | 70±8% |
|  | 8 | 400g | OPP18um/VMPET12um/PE30um | 282×190±2 | 61.8±8% |
|  | 9 | 500g | PET12um/PE50um | 282×195±2 | 65.0±8% |
|  | 10 | 1000g | PET12um/PE70um | 340×230±2 | 85±7% |
| 自立袋 | 11 | 300g | PET12um/VMPET12um/PE90um | 120×200±2 | 114±6% |
|  | 12 | 300g | PA15um/PE90um,插底35mm | 120×200±2 | 110±6% |

备注：尺寸及厚度偏差按合同执行，厚度实际偏差超出规定极限偏差视为不合格。

1.2 数量：25—36kg/卷，按每卷重量扣除纸芯重量收货。碘标按合格卷膜计数收货（其中计数方法：①、合格卷膜个数或碘标个数=每批次合格卷膜总重量/单个袋子平均克重；②、合格卷膜个数或碘标个数=单卷膜长度/单个片膜宽度*每批次片膜总卷数）。

1.3 外观要求

表二

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版面 | 颜色鲜艳，层次分明，字迹图案清晰，印刷色标饱满，色标间无其他杂色，无搓板，套印准确。提供验收标准样袋。 |
| 2 | 褶皱（纸袋表面呈条纹状等不平整的现象） | 允许有轻微不影响产品质量的间断性褶皱，但不得多于该间断性褶皱段产品总面积的5% |
| 3 | 划痕、压痕、微孔、异物 | 不允许 |
| 4 | 气泡 | 不允许 |
| 5 | 膜卷松紧 | 搬动和上机使用时不出现膜间滑动 |
| 6 | 膜卷暴筋 | 允许有不影响使用的轻微暴筋 |
| 7 | 膜卷端面不平整度，mm | ≤2 |
| 8 | 接头 | 每卷接头数≤2个，接头处图案要求对准、牢固，并有明显标记，收卷外径不超过300mm。 |
| 9 | 纸芯 | 纸芯内径68mm |
| 10 | 防伪标贴位置偏差，mm | 纵向±5，横向±2，不允许有反贴、超出粘贴范围现象 |
| 11 | 膜卷方向 | 头卷，使用时尾先出。 |
| 12 | 其他 | 片膜不得有灰尘、水珠等，整卷片膜要用包装物牢固封闭成形硬包装，每卷应注明产品名称、净重量、规格及生产厂家、地址、日期及质检员姓名，并附产品合格证。 |

1.4 印刷质量总体应符合GB/T 7707规定，且要保证字迹图案清晰不掉色。

1.5 物理机械性能（由供方提供报告）

1.5.1物理机械性能应符合下表规定

表三（由卖方提供报告）

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 纵向 | 横向 |
| 1 | 拉断力(纵、横向)，N | ≥35 | ≥35 |
| 2 | 断裂伸长率(纵、横向)，% | ≥50 | ≥15 |
| 3 | 撕裂力(纵、横向)，N | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 4 | 内层剥离力，N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 5 | 热合强度，N/15mm | ≥15 |
| 6 | 抗摆锤冲击性能，J | ≥0.6 |
| 7 | 摩擦系数 | 0.15～0.4 |

1.5.2袋的耐压性能

表四（由卖方提供报告）

| 负荷，N | 要求 |
| --- | --- |
| 300 | 无渗漏，无破裂 |

1.5.3 袋的跌落性能

表五

| 跌落高度，mm | 要求 |
| --- | --- |
| 袋与内装物总质量<100g | 袋与内装物总质量100~400g | 袋与内装物总质量400g-2.5kg |  |
| 1200 | 1200 | 1200 | 无渗漏，无破裂 |

1.6卫生性能：产品整体的卫生指标应符合GB9683的规定；PE膜的卫生指标应符合GB9687的规定；BOPET膜的卫生指标应符合GB13113的规定；PA膜的卫生指标应符合GB16332的规定。

1.7溶剂残留：溶剂残留总量≤5mg/m2，其中苯类溶剂不检出。供应单位每半年提供一次第三方外检报告。

1.8 每批交付货物的外包装应张贴产品标签，标签应标明产品名称、数量、规格、制造厂名、生产日期、客户名称、材质结构、检验判定、使用注意事项、SC标志。

1.9 按规定数量用清洁卫生的纸箱或外套膜进行包装，也可由供需双方商定。外包装上标识按GB191规定执行。

1.10 原料要求为全新料。

2、出厂检验报告

包装物交货时必须提供该批次包装物带鲜章的出厂合格检验报告。

三、结算方式及期限

1、货到交货地点通过买方验收合格，卖方向买方出具合同总价全额税率为16%的增值税专用发票，买方收到发票后，三个月内向乙方支付所开发票货款（账期三个月，以收到发票之日起计算）。

2、付款方式：半年期银行承兑汇票。

四、履约保证金

本合同双方签章后，乙方应缴纳10万元保证金作为合同履约保证金；如卖方未在规定的时间内向买方交货影响买方生产而造成损失或者因某些因素拒绝供货，买方有权扣除卖方部分或者全部的履约保证金，不可抗拒因素造成除外，合同终止时，卖方已全部履行合同义务的情形下，买方将履约保证金在15日内全额无息退还给卖方。

五、质量保证

货物在正常使用过程中出现质量问题，卖方应在24小时内书面答复，并于48小时内派人至现场协商确认，否则视为认可买方作出的质量问题的认定，卖方无条件退货或换货，由此产生的一切费用由卖方承担，如因产品质量原因给买方造成损失的，卖方应赔偿买方相应的全部损失。若因买方自身仓储管理、使用不当等原因造成的损失由买方自行承担。

六、违约责任

1、卖方按照质量标准按时交货。每迟延一日交货，卖方向买方支付违约金500元/日。

2、卖方提供的货物质量规格低于合同约定质量标准，无条件退货，由此产生的相关费用和损失由卖方自行承担。

3、违约责任一旦出现，买方可以在卖方的货款项中直接抵扣。

4、卖方向买方出具的16%增值税专用发票应真实、合法、有效，否者由此产生的损失和违约责任由卖方承担。

5、买卖双方公平交易，如卖方对买方员工有贿赂等违规行为，按违规金额10倍向买方支付违约金。

六、解决合同争议方式

双方应尽量过通友好协商解决双方因合同或合同相关而发生的争议。如协商不成，直接向云阳县人民法院提起诉讼。

七、其合同生效及其它

1、本合同一式陆份，买卖双方各执叁份，双方签字盖章履约保证金到买方帐上后合同生效。

2、本合同的有限期到2018年12月31日。到期后合同自动失效。

3、本合同期限内，卖方“食品用”包装袋生产许可等必备资质缺失，合同自动失效。

| 买方（盖章）：云阳盐化有限公司 开户银行：中国农业银行云阳县支行营业部 账号：31-470101046608888 委托代理人（签字）： 传真：023-85850398 联系人：余荣 联系电话：18623605266 通讯地址：重庆市云阳县蜀光村100号 | 卖方（盖章）： 开户银行： 账号： 委托代理人（签字）： 传真： 联系人： 联系电话： 通讯地址： |
| --- | --- |

# 第五章   竞标文件构成

一、商务、技术文件：（本文件中不得有任何报价信息，否则为无效响应文件）

附件1    企业简介（原近期合作供应商可以不提供）

附件2　  竞标声明

附件3    偏离表（有则提供）

附件4    售后服务承诺书

附件5    相关证明文件（原近期合作供应商可以不提供）

5.1竞标人企业法人营业执照副本及企业组织机构代码证复印件；

5.2竞标人法定代表人授权书原件及双方身份证复印件；

5.3竞标人税务登记证复印件并加盖竞标单位公章；

5.4竞标人依法纳税承诺书、财务报表；

附件1

企业简介（示例）

竞标人企业简介包含但不限于以下内容：

1、公司成立时间、企业性质、从业经验、生产产品类型、年销售收入等；

2、公司是否有食盐及快消品行业包装物的生产经验，供应客户情况简介；

3、公司设施、设备情况，年生产能力，富裕产能情况，质量管理水平，国家环保政策应对措施等；

4、需要说明的其他内容

单位全称（盖章）：______________________

法定代表人（签字）：______________________

日              期：_______________________

附件2

竞标声明（格式）

致云阳盐化有限公司：

根据贵方为_____________项目招标采购的___________货物的竞标邀请_________（编号），签字代表________（全名、职务）经正式授权并代表竞标人_____________________（竞标人名称、地址）提交竞标文件正本一份和副本一式两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）竞标人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

（2）保证全部的谈判文件包括资格文件和技术资料内容真实准确。

（3）竞标人已详细审查全部谈判文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）竞标人同意提供按照采购单位可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的竞标或收到的任何竞标。

地址：__________________    邮编：_____________________

电话：__________________    传真：_____________________

代表姓名：_________________

竞标人名称（公章）：____________________

地址：________________________

附件3

附件3-1    技术参数偏离表（格式）

竞标人名称：

| 项目 | 招标技术要求 | 竞标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无、正或负 |  |

竞标人法定代表人或法定代表人授权委托人签字：                   （公章）

附件3-2    商务条件偏离表（格式）

竞标人名称：

| 商务内容 | 招标要求 | 竞标要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人法定代表人或法定代表人授权委托人签字：                   （公章）

附件4 售后服务承诺书（须加盖公章）

附件5 相关证明文件

- 关于资格的声明函

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公司鲜章

- 法定代表人资格证明书加盖公司鲜章

- 法定代表人授权书

- 竞标人依法纳税承诺书、财务报表；

- 其它资料（按本招标文件第四章的要求）。

示例1                   关于资格的声明函

致：云阳盐化有限公司：

关于贵方谈判文件，本签字人愿意参加贵司食盐包装物定点采购项目竞争性谈判，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、营业执照

2、法定代表人授权书

3、本签字人的确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

竞标人的名称和地址          授权签署本资格文件人的

名称：_____________________           签字：________________

地址：______________________          电话：_______________

示例2

法定代表人授权书

致：云阳盐化有限公司：

本授权书声明：注册于_____________（地方名称）的_________________（竞标单位全称），在下面签字的____________________（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权_____________________（单位名称）的在下面签字的__________________（被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目_________________________（项目名称、招标编号）合同竞标及合同的执行、完成和保修，以本单位名义全权处理一切与之有关的事宜。

授权单位全称（盖章）：______________________

法定代表人  （签字）：______________________

日              期：_______________________

代理人（被授权人）签字盖章：

职     务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传     真：

电     话：

示例3

依法交纳税收承诺书

致：云阳盐化有限公司：

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

（公章）

年   月   日

二、报价文件：

表1  《内包装报价表》

食盐包装物（片膜）报价表

| 类型 | 规格 | 包装材质 | 尺寸（mm） | 厚度（um） | 袋子重量 （g/个） | 按重量报价 （元/kg） | 按个数报价(元/个) | 制成手工袋报价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片 膜 | 250g | 亚光膜18um/PET12um/PE30um | 230×185±2 | 57，±10% |  |  |  |  |
|  | 300g | PET12um/PA15um/PE50um | 254×185±2 | 80，±7% |  |  |  |  |
|  | 320g | PET12um/PE60um | 254×185±2 | 75，±8% |  |  |  |  |
|  | 350g | PET12um/PE70um | 260×185±2 | 85，±7% |  |  |  |  |
|  | 350g | PET12um/PA15um/PE55um | 260×185±2 | 85，±7% |  |  |  |  |
|  | 400g | PET12um/PA15um/PE55um | 282×190±2 | 85，±7% |  |  |  |  |
|  | 400g | PET12um/PE55um | 282×190±2 | 65，±8% |  |  |  |  |
|  | 400g | OPP18um/VMPET12um/PE30um | 282×190±2 | 61.8，±8% |  |  |  |  |
|  | 500g | PET12um/PE50um | 282×195±2 | 65，±8% |  |  |  |  |
|  | 1000g | PET12um/PE70um | 340×230±2 | 85，±7% |  |  |  |  |
| 类型 | 规格 | 包装材质 | 尺寸（mm） | 厚度（um） | 按个数报价(元/个) |  |  |  |
| 直立袋 | 300g | PET12um/VMPET12um/PE90um | 120×190±2 | 114，±6% |  |  |  |  |
|  | 300g | PA15um /PE90um | 120×190±2 | 110，±6% |  |  |  |  |

备注：1、上述报价为含税到岸价，含贴标费，不含碘标本身费用；

2、上述报价要求：按重量报价精确到小数点后2位；按个数报价和制成手工袋报价精确到小数点后3位（以产品对应规格成型计为1个）。

竞标单位（盖章）：

法人代表（或授权委托人）：

年    月    日