附件1

报价书格式

- 资质

- 报价部分

- 近三年营业业绩（经营同类防腐的经验与运行业绩）

- 技术人员配置

- 工期保障

- 资源配置

- 施工方案与技术措施

- 质量保证体系与措施

- 安全管理体系与措施

环境保护体系与措施

附件2

云阳盐化有限公司制盐车间1#、2#精卤桶外壁，事故桶内壁除锈防腐施工服务及计价协议主要条款

- 防腐施工服务及计价协议

- 服务内容

1、1#、2#事故桶外壁除锈防腐（除锈+两遍底漆+两遍面漆，外壁1369.68㎡（中锈）、加强筋4298.6kg（重锈））

- 制盐车间事故桶内壁除锈防腐（喷砂除锈+四油三布，内壁共932.58㎡（重锈））。

二、服务原则：

总原则：经济、便捷、高效、合理

1、投标方为招标方提供快捷的服务，保证在接到招标方下达的任务书后2小时内到达维修现场查勘。

一般情况下，投标方须在12-24小时内开始作业；若因材料特殊或工艺复杂，采购或方案编制审批周期长，双方协商一致后开工。

投标方须对招标方生产工艺中的腐蚀介质及温度环境作广泛统计，与招标方共同选定施工材料。

- 材料与价格

表1、防腐涂装涂料（三峡牌油漆）

| 名称 | 适用温度℃ | 表面处理 | 涂层 | 涂料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂料腐蚀防腐 （1） | 常温至85℃ | St3 | 底漆 | 渗透型环氧带锈底漆 |
|  |  |  | 面漆 | 聚氨酯面漆 |

表2、环氧玻璃钢施工材料

| 名称 | 规格及技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | E-44 | “凤凰” |
| 固化剂 | T-31 | 用量为环氧树脂的30% |
| 玻璃纤维布 | 8×8，δ=0.2㎜ |  |
| 石英粉 |  |  |
| 丙 酮 |  | 燕山石化 |

材料价格，由投标方提出核价申请，经招标方当期核定后执行。

- 结算计价方式

1、结算编制和审核时按实际甲供材数量在费用组成中该部分材料价设置为零进行结算，不得进行取费后再扣甲供材费用。

2、计价原则：按2018年出版的《重庆市安装工程计价定额》与《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》所制定的工程量计算与费率计算规则进行计价。其中：人工费按重庆市云阳县造价信息当期信息价调差；定额材料费与未计价材料费按上述材料单价调差或计算；措施费中脚手架一般情况按综合脚手架计算，现场特殊情况，经招标方认定，则可单独计算脚手架费用。

3、下浮比例：按上述规则计价，除开认质认价部分，其余费用下浮   %的金额为最终结算价（结算下浮包含运费、包装费、安装调试费及施工措施费、税金等相关费用）。

支付方式：承兑汇票

五、实施及结算程序

1、由发包人生产车间根据生产实际情况及时提供施工场地，并联系承包人及时进场施工。当生产车间通知承包人可以进场施工后，承包人按发包人确定的施工方案要求展开工作。

2、承包人按照施工方案中的施工要求，在所辖车间的监督、监护下保质保量的完成其施工任务并由所辖车间签署过程控制资料。

3、承包人完成施工内容之后，向发包人主管部门申请验收和工程量确认。通过验收后，将工程量确认书交由发包人造价管理部门。发包人在十个工作日内编制出造价，经双方确认后，发包人出具完工证明给承包人。

六、工程款支付

工程完工验收合格后，发包人于次月支付本次工程款。

支付条件：承包人凭发包人出具的完工证明，开具  %建安增值税专用发票（如遇税率调整，按国家最新税率执行），并附上施工合同、验收证明、工程量确认书、结算造价书。

- 安全保障

承包人为所承揽的施工服务工程的安全生产责任主体，承包人在施工作业期间（含本工程相关的进场、作业、撤离等活动）发生的安全事故、环境污染事故及作业人员职业危害，均由承包人承担全部经济和法律责任。因承包人原因造成发包人或第三方人员和财产损失的，承包人必须承担相应经济和法律责任。

- 质量与验收

- 工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求的合格标准。

- 协议内所有工程应当达到一次性验收合格的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因导致工程孩子两达不到约定的质量标准，由承包人承担拆除和重新施工，直至合格并自行承担费用。

- 在工程实施过程中承包人应随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。对质量及安全设施检查结果不合格的单项，承包人必须无条件返工，发包人并有权对承包人作出处罚。

- 发包人的检查检验不应影响施工正常进行。如因发包人原因影响施工正常进行，正常施工外新增费用由发包人承担。

- 隐蔽工程验收：承包人方需提前24小时通知发包人方。

- 双方技术人员共同探讨技术方案，力求保障施工成果达到预期母的。

- 承包人选用的材料必须为定型合格产品，定点采购、保质储放。实施生产许可、准用管理或者实行质量认证的产品，应当具有相应的许可证、准用证或者认证证书。如证明不全，需作补充试验，其费用由承包人承担。

- 施工程序及工艺要求按规范严格执行、把关，养护到位。

- 工程完工后，自验收合格之日起开始进入质保期，质保期为12个月，质保金为工程全款的10%。

（二）云阳盐化有限公司制盐车间1#、2#精卤桶外壁，事故桶内部除锈防腐施工服务及计价协议签订同时需签订安全专项合同及廉政合同（注：作业人员要求男60岁以下/女55岁以下身体健康、持岗位作业证）。

附件3

云阳盐化有限公司制盐车间1#、2#精卤桶外壁和事故桶内壁除锈防腐施工服务项目评标方法

- 商务评分标准（10分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方近三年营业业绩（经营同类货物的经验与运行业绩） | 3 | 业绩最优，得3分，其余依次减1分 |
| 2 | 本项目技术人员配置 | 2 | 配置最优，得2分，其余依次减0.5分 |
| 3 | 资质 | 3 | 资质最优，得3分，；其余依次减1分 |
| 4 | 工期保障程度 | 2 | 保障措施最优，得2分，其余依次减0.5分； |
| 合计 | 10 |  |

- 技术评分标准（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 10 | 方案最优，得10分，其余依次减2分 |
| 2 | 质量保证体系与措施 | 5 | 措施最优，得5分，其余依次减1分 |
| 3 | 安全管理体系与措施 | 5 | 体系、措施最优，得5分，其余依次减1分 |
| 4 | 环境保护体系与措施 | 5 | 体系、措施最优，得5分，其余依次减1 |
| 5 | 资源配备计划与先进性 | 5 | 配置最优合理，体系、措施最优，得5分，其余依次减1 |
| 合计 | 30 |  |

- 报价部分（60分）

- 评标基准价的确定

所有投标人的报价由低到高排序，最低的为最优报价，即评标基准价。

- 分值计算

本次报价以结算下浮比例报价为准，结算下浮比例最高者为最优报价，得基本60分。按所有投标报价与最优报价的差计，每低1%扣2分，扣完为止。