云阳盐化有限公司制盐车间空压机、干燥机采购邀标函

我公司制盐车间需采购空压机、干燥机，欢迎贵单位参与竞价，报价可选用纸质件密封（未密封视为无效报价）后并盖公章邮寄至我公司，地址：重庆云阳县双江街道蜀光村100号工业园区C区，收件人：朱丹收，也可选择盖章扫描后邮箱发送方式，邮箱xgbyyxn@chinasalt.com.cn，加密（未加密视为无效报价），邮箱报价后请及时与我司发送邀请函人员联系，开标时与贵单位电话联系询问报价密码解开报价书。具体要求如下:

一、制造商及投标主体资格要求

1、空压机设备制造商要求。

空压机制造商具有ISO 9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，具有生产许可证，注册资金人民币5000万元以上或同等金额外币。

2、投标方要求。

投标方要求是空压机制造商或空压机制造商的授权代理商，代理商应具有ISO 9001质量体系认证。如果是授权代理商需具有制造商提供的授权书，营业执照经营范围明确包括本项目招标设备内容，注册资金大于等于300万元，并提供会计师事务所的验资报告。具有良好的售后服务能力。

3、业绩要求。

提供2019年至今以来合同金额在50万元及以上的空压机销售业绩证明文件，要求提供客户详细资料，投标文件中需提供合同扫描件（原件备查），合同作为业绩证明,使用单位联系人及联系方式。

二、招标设备技术要求

1、设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号及参数 | 数 量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷微油工频螺杆空压机 | 排气量＞45m3/min额定压力≥0.8Mpa | 1台 |  |  |
| 2 | 水冷冷冻式干燥机 | 处理量＞46Nm3/min,工作压力＞0.6-1.0Mpa | 1台 |  |  |
|  | C级过滤器 |  | 1支 |  |  |
|  | T级过滤器 |  | 1支 |  |  |
|  | A级过滤器 |  | 1支 |  |  |
|  | 电容式无损液位排水器 | BEKOMAT14iCO | 1台 |  | 储气罐下方排水 |

2、主要设备参数表

2.1空压机参数要求

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 冷却方式 |  | 水冷式 |
| 3 | 排气压力 | Mpa | ≥0.8 |
| 4 | 排气量 | m3/min | ＞45 |
| 5 | 压缩级数 |  | 单级或双级 |
| 7 | 比功率 | kW/(m3/min) | ≤5.9 |
|  | 电源电压 | V | 380 |
| 8 | 电机额定转速/频率 | rpm/hz | 1490/50 |
| 9 | 环境温度(最小/最大) | ℃ | 0～46 |
| 10 | 主电机名义功率 | Kw | 250 |
| 11 | 电机型号 |  | 厂家提供 |
| 12 | 满载电流（基于额定电压） | max.A |  |
| 14 | 起动方式 |  | Y-△ |
| 15 | 压缩空气温度 | °C | ≤冷却水进水温度+10℃ |
| 16 | 电机防护等级/绝缘级 |  | IP55或IP66/F |
| 17 | 冷却水压力 | Mpa | 0.3-0.5 |
| 18 | 冷却水温度 | °C | 5-32 |
| 19 | 冷却水量 | M3/h |  |
| 20 | 外观尺寸（长宽高） | mm |  |
| 21 | 含油量 | ppm | 3 |
| 22 | 传动方式 |  | 齿轮/联轴器 |
| 23 | 整机重量 | kg |  |
| 24 | 润滑油量 | L |  |
| 25 | 压缩空气出口尺寸 |  |  |
| 26 | 满载噪音 | dB(A) | ≤82 |
| 27 | 卸载功率 | KW |  |
| 28 | 整机比功率 | KW/m³/min |  |

2.2冷干机技术参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型 号 |  |  |
| 2 | 空气处理量 | Nm3/min | ＞46 |
| 3 | 工作压力 | MPa | 0.6～1.0 |
| 4 | 入口空气温度 | ℃ | ≤60 |
| 5 | 适应环境温度 | ℃ | ≤40 |
| 6 | 适应工作制 |  | 连续工作 |
| 7 | 设计压力露点 | ℃ | 2-10 |
| 7 | 电源 | V/HZ | 380/50 |
| 8 | 压缩机功率 | KW |  |
| 9 | 空气接管口径 |  |  |
| 10 | 压力损失 |  | ≤工作压力的3％ |
| 11 | 冷却方式 |  | 水冷 |
| 12 | 冷却水量 | m3/h |  |
| 13 | 进水压力 | Mpa |  |
| 14 | 制冷剂 |  | R-22 |
| 15 | 外观尺寸 | mm |  |
| 16 | 重量 | Kg |  |

2.3过滤器技术参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 空气处理量 | Nm3/min | ＞46 |
| 3 | 工作压力 | MPa(G) | 0.6-1.0MPa(G) |
| 4 | 工作温度 | ℃ | 0℃-80℃ |
| 5 | 适应工作制 |  |  |
| 6 | 过滤精度 | μm | 0.01 |
| 7 | 出气含油量 | PPm | 0.01 |
| 8 | 初始压力损失 | MPa | ≤0.007 |
| 9 | 滤芯寿命 | h | ≥8000 |
| 10 | 高（H） |  |  |
| 11 | 重量 |  |  |
| 12 | 空气接管口径 |  |  |

3、技术要求

3.1空压机技术要求

3.1.1空压机采用喷油螺杆压缩，主机机头采用主机同品牌自产机头；空压机品牌为英格索兰（Ingersoll Rand）、凯撒（kaeser）、宝华（Bauer）、阿特拉斯、复盛等同级别品牌。空压机机头质保期为5年，投标方补充质保承诺书，若产品为进口产品则需提供进口报关单。

3.1.2额定排气量＞45m³/min/台，额定工作压力≥0.8MPa，排气温度＜冷却水进水温度+8℃，额定排气量、额定排气工作压力、排气温度必须满足的技术参数，不允许有负偏差；

3.1.3空压机能耗要求：输入比功率≤5.9kW/(m3/min)（压力为：8bar时），投标型号机组能在中国能效网上查询到对应的品牌型号，。

3.1.4电气元件及变频器采用ABB、西门子或施耐德，其它部件采用进口或国内主流品牌，投标时提供部件清单。

3.1.5机组采用微电脑智能控制，控制面板采用有色全中文触摸屏，实现自动开机、停机、自动延时开机、停机、自动报警、自动记录运行数据、自我故障诊断等功能；机组采用PLC或定制的PLC单片机智能控制器，投标方预留通讯接口，实现远程监控功能。

3.1.6机组自带电气控制柜，编程逻辑控制器具有开放的通讯功能；液晶屏采用≥5.7英寸液晶显示屏，分辨率≥640*480像素，具备触控功能；具备自动记录各类运行、报警参数，满足招标方操作人员数据导出功能，同时现场控制面板显示警示信息。

3.2冷干机技术要求

3.2.1冷干机处理量：厂家必须根据选型修正系数,入口压缩空气温度、最低压力条件、环境温度等要求计算出冷干机的实际处理能力。 冷干机品牌采用杭州日盛、西安超滤、杭州山立等同级别品牌产品。

3.2.2要求冷干机耐受最高环境温度≥45℃，冷干机耐受最高入口压缩空气温度≥50℃，冷干机耐受入口压力≥1.0Mpa。冷干机出口压缩空气温度要求≤35℃。冷干机出入口安装在线温度计，对压缩空气温度进行监测。

3.2.3冷干机换热器采用预冷器、蒸发器一体设计、完全上下交叉逆流换热结构，换热器为板式换热器，换热器材质要求为SUS304及以上材质，压缩空气管道材质为SUS304及以上材质，冷干机生命周期内无腐蚀。

3.2.4冷干机在规定工况下运行时，其出口容积流量应不小于规定值的95%。

3.2.5主要电气元件：PLC、触摸屏、断路器、接触器、负荷开关采用三菱、西门子、ABB或施耐德，电气防护等级为IP54以上保护等级。

3.2.6冷干机冷媒的控制具有自动调节功能，当工况因使用或环境发生变化时，冷干机应能自动调节运行。如配置热气旁通阀或电子旁通阀以及采用两台冷媒压缩机等，冷干机会通过自动调节热气旁通阀或电子旁通阀或采用两台冷媒压缩机来控制冷媒制冷量的供应，保障冷干机在任何工作负载和工况下压缩空气管道内无冰堵或者冷干机的压缩机外表面不能出现结冰的情况。

3.2.7冷干机内部的所有管路均需做防腐处理或使用304不锈钢，外部管路采用镀锌管，冷干机外部作防腐处理。冷干机生命周期内无腐蚀。

8）冷干机各冷凝液排放口独立配置1个电容式液位自动排水器,不能配置电子或者浮球阀排水器。电容式液位排水器可在冷干机面板手动控制排放，监测工作状态，故障报警等，排水器前端安装过滤器为佳。

3.3过滤器技术要求

3.3.1过滤器性能要求与冷干机配套,且为同一品牌。

3.3.2 C级过滤器：颗粒等级：3μm，杂质颗粒0.5-1.0μm过滤精度达到99%，液态残油量为：≤3mg/m³，干式压降≤0.05bar、湿式压降≤0.15bar，配自动排水器。

3.3.3 T级过滤器：颗粒等级：0.1μm，杂质颗粒0.1-0.3μm过滤精度达到99.5%，液态残油量为：≤0.1mg/m³，干式压降≤0.06bar、湿式压降≤0.2bar，配自动排水器。3.3.4 A级过滤器：颗粒等级：0.01μm，杂质颗粒0.1-0.3μm过滤精度达到99.9%，液态残油量为：≤0.01mg/m³，干式压降≤0.06bar、湿式压降≤0.2bar，配自动排水器。

3.4.5过滤器滤芯使用寿命大于8000小时；滤芯材质为空隙比是98%的硼硅纤维，遇水不会膨胀、滤芯必须最高耐温≥80℃，投标商提供第三方对滤芯所做的测试报告或滤芯的测试证书（测试标准根据ISO8573.1）。

3.4.6过滤器滤芯采用BEKO（贝克欧）、OMEGA-AIR（欧茗卡）、唐纳森或WALKER（沃克）。

3.4.7过滤器要求为上部法兰端盖开启结构，在更换滤芯时，从过滤器的顶部打开进行更换。

3.4.8滤壳材质：不锈钢壳体，效果需满足五年内，内部无锈蚀产生。过滤器外壳表面应无划伤和压痕，表面光洁，色调一致、无气泡和剥落现象。

- 评标方法

采用综合评分法，评分标准如下：

|  |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务评分 | 1、提供2019年至今以来合同金额在50万元以上的空压机销售业绩证明文件，要求提供客户详细资料，投标文件中需提供合同扫描件（原件备查），合同作为业绩证明,每提供一个业绩得2分,最多得6分； 2、在重庆市范围内有空压机维保售后服务点，提供不少于5个售后服务人员（提供至少2年社保缴纳证明）的得4分，少于5个售后服务人员的不得分； | 10分 |
| 价格评分 | 此次空压机、干燥机及配套设备设施最高限价75万元。所有投标方的投标价格相加除以投标方数量的数据为基准价（基准价得分40分），投标方的实际投标价格每高于基准价1%扣1分（共55分，扣完为止），每低于基准价1%加0.5分（上限55分），最终得到价格评分，若报价高于最高限价则不得分。 | 55分 |
| 技术评分 | 技术部分评分标准[35分] 1、螺杆压缩机（14分）： （1）主机采用英格索兰（Ingersoll Rand）、凯撒（kaeser）、宝华（Bauer）、阿特拉斯、复盛（FUSHENG）品牌机头得8分，其它国际品牌得6分，其余品牌不得分。 （2）综合比功率，综合比功率最低得4分，其余依次扣1分，扣完为止。 （3）提供备品备件清单及价格，完整提供得2分，不完整不得分。 2、能耗（10分）：标准：压力≥0.8Mpa，产气量＞45m³/min且整机比功率≤5.9[kW/(m3/min)]。产气量最大且整机比功率越低为最优标准，得10分（GB 19153-2019中国能效标识网可查）。在满足标准的情况下参数低于最优标准依次扣2分，大于且不可查的不得分。 3、冷干机技术评分（7分） （1）、处理量、工作压力等基本参数最优得3分，其余依次扣1分，扣完为止； （2）、材质满足最优得2分，其余依次口0.5分，扣完为止； （3）、品牌最优得2分，其余依次扣0.5分，扣完为止。 4、过滤器技术评分（4分） （1）、处理量、工作压力等基本参数最优得2分，其余依次扣0.5分，扣完为止； （2）、材质最优得1分。其余依次扣0.5分，扣完为止； （3）、品牌最优得1分，其余依次扣0.5分，扣完为止。 | 35分 |
| 总计 | 100分 |

备注：所有条款，投标方必须响应，否则视为废标。

- 合同模板

合同编号：云盐化

空压机、干燥机采购合同

买方：云阳盐化有限公司                 签订地点：云阳县蜀光村100号

卖方：                                 签订时间：2023年  月   日

一、卖方向买方提供的货物名称、规格型号、数量、价格及交货时间、地点

1、货物名称﹑规格型号﹑数量、价格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷微油工频螺杆空压机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水冷冷冻式干燥机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

本合同总价（含税）：￥          元，大写：       。

上述总价包含税费、安装费、检测、运输费、拆除旧机费及其他杂费等，即货物到达交货地点安装调试，最终通过买方开车验收合格前所发生的一切费用。

本合同单价价格为一次性不变价，在合同有效期内不作调整，但买方保留增减数量的权利。

2、交货时间：合同签字盖章生效后，设备30天内到达甲方指定地点，并完成安装、调试、验收后视为交货完成。

3、交货地点：云阳县双江街道蜀光村100号工业园区C区买方指定地点。

4、交货方式：卖方送货至买方现场并安装调试到位。卖方自定运输方式，费用自理，货物交付前的风险责任全部由卖方承担。

5、包装方式及包装物费用负担：卖方按符合国家或行业规定标准自定包装，不计价、不回收。

二、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：附产品使用合格证、随机出厂资料、备品备件名称型号清单。

三、质量标准及验收方法

执行国家相关技术标准。货到交货地点，完成安装、调试、开机运行后3个工作日内买方组织验收。

四、结算方式及期限

1、合同签字盖章生效后，买方预付合同总款的30%预付款；

2、设备安装调试运行正常，经买方终验收合格后，乙方开具增值税专用发票，买方付合同总款60%（半年期银行汇票）的货款；

3、其余质保金10%（半年期银行汇票），质保期满后无质量问题15天内付清。

五、质量保证

1、设备质保期 12 个月，（质保期从设备验收合格之日起计算）。

2、货物出现质量问题，卖方应在24小时内书面答复，并于48小时内派人至现场协商确认，否则视为认可买方作出的质量问题的认定。

3、因产品正常使用过程中出现质量事故，卖方应赔偿买方全部损失，包括生产设施的损失和利润损失。

六、违约责任

1、卖方按照质量标准按时交货。每迟延一日交货，卖方向买方支付违约金1000元/日。违约金最高限额不超过货款总款的20%，买方可从合同中总价扣出，如达到最高限额不能交货买方有权终止合同，卖方应退还已收全部款项并支付违约金，并赔偿买方因此而遭受的损失。

2、卖方提供的货物质量低于合同约定质量标准，无条件退货，由此产生的相关费用和损失由卖方自行承担。

3、违约责任一旦出现，买方可以在卖方的货款项中直接抵扣。

4、卖方向买方出具的增值税专用发票应真实、合法、有效，否者由此产生的损失和违约责任由卖方承担。

5、买卖双方公平交易，如卖方对买方员工有贿赂等违规行为，按违规金额10倍向买方支付违约金。

七、解决合同争议方式

双方应尽量过通友好协商解决双方因合同或合同相关而发生的争议。如协商不成，直接向云阳县人民法院提起诉讼。

合同违约方给相对方造成损失的，应赔偿相对方损失，该损失包含但不限于相对方为维权而产生的律师费、诉讼费（仲裁费）、鉴定费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等费用。

八、其合同生效及其它

1、本合同一式肆份，买方执叁份，卖方执壹份，双方签字盖章后合同即时生效。

2、本合同的全部内容执行完毕后自然失效。

| 买方（盖章）：云阳盐化有限公司 开户银行：中国农业银行云阳县支行营业部 账号：31-470101046608888 委托代理人（签字）： 传真：023-85850398 联系人： 联系电话： 通讯地址：重庆市云阳县蜀光村100号 | 卖方（盖章）： 开户银行： 账号： 委托代理人（签字）： 传真： 联系人： 联系电话： 通讯地址： |
| --- | --- |

邀请单位：云阳盐化有限公司

联系人：  黄孔金（毛坤林）               联系电话：15330323825（17623325056）